CAPÍTULO 01 ALMERIA
AMA110A005	m³	DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MURO DE L/H
PUERTAS DE ACCESO A EDIFICACIONES	2	1,50	2,50	7,50

7,50
AMA110A265	m²	DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON
AMIANTO
CORTIJO MAZARRULLEQUE	1	85,00	85,00
CASA FACULTATIVO	1	28,75	28,75
CONSULTORIO ENFERMERÍA	1	46,00	46,00

159,75
DIS033	m	DESMONTAJE DE BAJANTE O TUBERIA DE CANALIZACIÓN AÉREA DE
FIBROCEMENTO CON AMIANTO.
CANALONES DE POZO TRIGUEROS (SIERRA LARGA)	1	20,00	20,00
120 mm diam.

20,00
DIS011	m	DEMOLICIÓN DE COLECTOR DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
ENTERRADO, CON MEDIOS MECÁNICOS.
ÁREA RECREATIVA LA PIZA    300 mm diam	1	100,00	100,00

100,00
AMA109H170	m³	TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Volumen placas
volumen: 159,75 m2 x 0.02 cm	1	3,20	3,20
Volumen tuberias
Colector enterrado	1	7,07	7,07
bajante	1	0,22	0,22

10,49
AMA110Ñ035	m³	CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO
CON AMIANTO A GESTOR AUTORIZADO.
volumen total	1	10,49	10,49

10,49
AMA110Ñ025	t	CANON VERTEDERO RCD
Precedente de demolicion
7,5 m3 x 1,1 tn	1	8,25	8,25

8,25

TOTAL CAPÍTULO 01 ALMERIA

CAPÍTULO 03 GRANADA
RET.PLACFIB.R	m²	RETIRADA PLACAS FIBROCEMENTO CON AMIANTO ACOPIADAS Y/O
APILADAS A PLANTA    AUTORIZADA
FINCA LA ERMITA	1	256,00	256,00
FINCA LA ERMITA

256,00
AMA110A265	m²	DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON
AMIANTO
FINCA LA ERMITA	1	20,00	20,00
PARAJE CORTIJO PUERTO BLANCO	1	9,00	9,00
CASA FORESTAL DE LINILLOS	1	96,00	96,00
APRISCO DE FLORANES	1	40,00	40,00
CASA FORESTAL DE FLORANES, CASETA PRÓXIMA	1	5,00	5,00
APRISCO PRÓXIMO A ÁREA RECREATIVA DE	1	80,00	80,00
TABLAS
ALMACEN RESINA JUNTO CASA	1	75,00	75,00
CORTIJO VENTA LÓPEZ	1	30,00	30,00
CORTIJO EL ROBLEDAL (ALMACÉN)	1	15,00	15,00
CORTIJO EL ALMENDRO	1	150,00	150,00
NAVE CANTERA PUERTO DE CÓMPETA	1	17,00	17,00
CASETA MOTOR	1	12,00	12,00
CORTIJO DE CÓRZOLA	1	40,00	40,00
CORTIJO ALMIJARA	1	100,00	100,00
CORTIJO CUEVA DE FUNES	1	40,00	40,00

729,00
AMA109H170	m³	TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
1	985,00	0,02	19,70

19,70
AMA110Ñ035	m³	CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO
CON AMIANTO A GESTOR AUTORIZADO.
1	985,00	0,02	19,70

19,70

TOTAL CAPÍTULO 03 GRANADA
CAPÍTULO 07 SEVILLA
RET.PLACFIB.R	m²	RETIRADA PLACAS FIBROCEMENTO CON AMIANTO ACOPIADAS Y/O
APILADAS A PLANTA    AUTORIZADA
APRISCO MENBRILLO	1	15,00	15,00
PALACIO DE LAS NUEVAS	1	71,50	71,50
CASA DE BRENES	1	6,60	6,60
CASA DEL MATOCHAL	1	55,00	55,00

148,10
AMA110A265	m²	DESMONTAJE DE COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON
AMIANTO
APRISCO MEMBRILLO	1	159,00	159,00
PALACIO DE LAS NUEVAS	184,80	184,80

343,80
AMA109H170	m³	TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO
Volumen placas
1	148,10	0,02	2,96
1	343,80	0,02	6,88

9,84
AMA110Ñ035	m³	CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO
CON AMIANTO A GESTOR AUTORIZADO.
Volumen placas	1	9,84	9,84

9,84

TOTAL CAPÍTULO 07 SEVILLA

TOTAL (IVA EXCLUIDO)